программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Таицкого городского поселения

на период 2013-2030гг.

Санкт-Петербург

2012 г.

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	3

2.1.	Система теплоснабжения	3

2.2.	Система водоснабжения	3

2.3.	Система водоотведения	3

3.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	3

3.1.	Краткая характеристика МО	3

3.2.	Перспективные показатели развития МО	3

4.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	3

4.1.	Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения	3

4.2.	Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения	3

4.3.	Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод	3

5.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	3

5.1.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	3

5.2.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	3

5.3.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	3

6.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	3

6.1.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении	3

6.2.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении	3

6.3.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении	3

6.4.	Величина тарифов и доступность программы для населения	3

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	3

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) муниципального образования Таицкое городское поселение (далее – МО) разработана  в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Таицкого городского поселения на период 2013-2030гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Таицкого поселения |
| Разработчик Программы | Открытое акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района» |
| Цели и задачи Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объем полезного отпуска тепловой энергии Объем отпуска питьевой воды в сеть Объем принятых стоков |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2030гг. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 2. модернизация генерирующих мощностей источников теплоснабжения, строительство модульных котельных; 3. строительство новых и реконструкция существующих водоводов, канализационных коллекторов, тепловых сетей в целях повышения надежности; 4. реконструкция канализационных очистных сооружений и насосных станций; 5. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета МО в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. Объем финансирования Программы составляет 523 435,4 тыс. руб., в том числе: Теплоснабжение - 114 496,7 тыс. руб., Водоснабжение -16 097,6 тыс. руб., Водоотведение – 392 841,1 тыс. руб., Источники финансирования: Инвестиционная программа ООО "Коммунальные системы Гатчинского района" – 261717,7 тыс. руб. Частные инвестиции (либо средства бюджета МО) – 261717,7 тыс. руб. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В таблице 1 приведены данные о наличии в населенных пунктах МО инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.

Таблица 1 – Наличие инфраструктуры

| № п/п | Наименование населенного пункта | ТС | ВС | ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тайцы | Да | Да | Да |
| 2 | Александровка | - | Да | - |
| 3 | Большая Ивановка | - | - | - |
| 4 | Большие Тайцы | Да | Да | Да |
| 5 | Гяргино | - | - | - |
| 6 | Истинка | - | - | - |
| 7 | Малая Ивановка | - | - | - |
| 8 | Малые Тайцы | - | - | - |
| 9 | Нижняя | - | - | - |
| 10 | Новая | - | - | - |
| 11 | Санаторий имени Свердлова | - | - | - |
| 12 | Старицы | - | - | - |
| 13 | Тихвинка | - | - | - |

ТС – централизованное теплоснабжение

ВС - централизованное водоснабжение

ВО - централизованное водоотведение

# Система теплоснабжения

### Институциональная структура

ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" предоставляют коммунальные услуги теплоснабжения физическим и юридическим лицам Таицкого городского поселения в  населенных пунктах – п. Большие Тайцы и п. Тайцы.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Таблица 2 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

| Наименование котельной | Год ввода | Динамика доли оборудования, выработавшего нормативный срок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Котельная №30 | 2001 | 20 | 40 | 50 | 65 |
| Котельная №28 | 1993 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 3 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

| Наименование котельной | Адрес | Основное оборудование | Вид топлива | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №30 | п.Тайцы, д.12б | ВК-32 - 3 шт. год ввода 2001 г. ГРУ дым.труба: металл Н=30м диаметр устья 0,8м | газ / нет | 65 |
| Котельная №28 | Таицы, ул.Островского д.129 | "Универсал-3"- 2 шт.год ввода 1993г., Луга-Лотос КВР-0,35 год ввода 2007 г., дым.труба: металл. Н=25 м, диаметр устья 0,5м | уголь /нет | 100 |

Таблица 4 – Техническая характеристика оборудования тепловых сетей

| Наименование котельной | Протяженность, м | Протяженности сетей, выработавших нормативный срок, % | Динамика реконструкции сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Котельная №30 | 2 912 | 70 | 75 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Котельная №28 | 190 | 90 | 90 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5 – Техническая характеристика оборудования тепловых сетей

| Наименование котельной | Диаметр сетей, мм | Способ прокладки | Тип изоляции | Год ввода | Срок службы, лет | Планируемый срок замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №30 | от Ф57 до Ф219 | смешанный подземно в каналах, надземно на низких опорах | Минеральная вата и руберойд | 1986 | 20 | 2014-2016 |
| Котельная №28 | от Ф57 до Ф76 | подземно в каналах | Минеральная вата и руберойд | 1988 | 20 | 2014-2016 |

Таблица 6 – Баланс тепловой энергии и мощности МО, 2013 год

| Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час | Подключ. нагр. Гкал/час | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопл. | ГВС | Всего | Внутр. | Жил.фонд | Общ. Объекты |
| Котельная №30 | 6,45 | 3,18 | 2,86 | 0,32 | 8548,77 | 0,00 | 7159,65 | 1389,12 |
| Котельная №28 | 0,60 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 384,69 | 0,00 | 384,69 | 0,00 |
| Итого | 7,05 | 3,46 | 3,14 | 0,32 | 8933,46 | 0,00 | 7544,34 | 1389,12 |

За 2009-2012 годы наблюдается тенденция к снижению потребления тепловой энергии.

Таблица 7 – Баланс тепловой энергии и мощности МО на 2009-2012 год

| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 10 031,3 | 9 210,5 | 8 430,3 | 8 393,4 |
| Население | 8 251,3 | 7 446,7 | 6 941,7 | 6 950,2 |
| Бюджетные | 1 748,2 | 1 729,2 | 1 457,9 | 1 411,9 |
| Прочие организации | 31,8 | 34,7 | 30,7 | 31,3 |

Текущие значения по целевым индикаторам мониторинга реализации Программы приведены в разделе 4.1

# Система водоснабжения

### Институциональная структура

ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" предоставляют коммунальные услуги водоснабжения физическим и юридическим лицам Таицкого городского поселения в  населенных пунктах - п. Тайцы, д. Большие Тайцы, д. Александровка.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Водоснабжение поселка осуществляется от участка Невского водовода запитанного от Орловских Ключей. Вода покупная от ЛОКС.

Сооружения на сетях  - отсутствуют.

Основные потребители: 2 котельные, школа, жилой фонд и частный сектор.

Ранее предполагалось в эксплуатации Невского водовода производить смешение очищенной невской воды с водой из Орловских Ключей с понижением жесткости смешанной воды с 8,5 до 4,5  ммоль /дм3. Однако данный проект не был завершен. В период перестройки нашей страны реализация данного проекта была заморожена, а Невский водовод в настоящее время имеет ряд перемычек делясь на отдельные зоны водоснабжения. К одной из зон водоснабжения от Орловских Ключей принадлежит пос. Тайцы.

Таблица 8 – Технические данные по водозабору

| Название водозабора | Тип водо-забора | Расстоя-ние до станции 2-го подъема, м | Макс. и миним. уровни воды в источнике | Количество оголовков (скважин), шт. | Диаметры подающих водоводов, мм | Проектная мощность, тыс. м3/сут | Фактическая мощность (сред. за 2011 год), м3/сут | Количество, тип и марка расходомеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Тайцы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 9 – Техническая характеристика сооружений подготовки питьевой воды

| Наименование сооружений подготовки питьевой воды | Год ввода в эксплуа-тацию | Глубина заложения, м | Кол-во насосов | Рабочие/ резерв | Режим работы насосов | Диаметр обсадной трубы, мм | Диаметр водоподъемной трубы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Тайцы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Водораспределительная сеть имеет большие утечки, которые оцениваются в 20000 м3/месяц. Ранее водопроводная сеть перекладывалась. Было заменено около 30 км труб. Новые полиэтиленовые трубы  (PND) были вставлены во внутрь старых труб. Места некачественных соединений найти крайне трудно из-за того, что прокладка трубопровода осуществлена в песчаных грунтах и протечки на поверхности земли не появляются.

Таблица 10 – Техническая характеристика оборудования водопроводных сетей

| Тип водопроводной сети | Диаметр, мм | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Тайцы | н/д | н/д | н/д | н/д |

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Качество воды отличается повышенной жесткость. По остальным контролируемым показателям вода соответствует требованиям установленных нормативов, предъявляемым к  качеству питьевой воды.

Текущие значения по целевым индикаторам мониторинга реализации Программы приведены в разделе 4.2

### Направления решения проблем в системе

- Реконструкция и строительство водопроводной сети

- Диагностика водопроводных сетей

- Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения

- Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети

- Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки города

# Система водоотведения

### Институциональная структура

ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" предоставляют коммунальные услуги водоснабжения физическим и юридическим лицам Таицкого городского поселения в  населенных пунктах - п. Тайцы и д. Большие Тайцы.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Состав сточных вод – хозяйственно-бытовые.

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС, расположенной на ул. Санаторская.

Сточные воды по трубопроводу Ø 250 мм самотеком поступают в приемный резервуар. Для задержания крупных отбросов в резервуаре установлена решетка. Отбросы с решетки удаляются вручную.

Из приемного резервуара сточные воды  насосом марки  СМ 125-80-315/4 производительностью 80 м3/час, напором 32 м с мощностью двигателя 22 кВт  перекачиваются по напорному трубопроводу Ø 250 мм  на КОС городского поселения Тайцы. Включение и выключение насоса осуществляется от установленных в резервуаре поплавков, которые являются датчиками уровня сточных вод. Резервного насоса нет. Дренажные воды из насосного отделения удаляются в приемный резервуар дренажным насосом.

Вентиляция здания КНС находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического оборудования.

Требуется полная реконструкция КНС  ул. Санаторская городское поселение Тайцы.

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС, расположенной на ул. Юного Ленинца. Год постройки - 1946.

Сточные воды по трубопроводу  Ø 150 мм самотеком поступают в приемный резервуар. Для задержания крупных отбросов в резервуаре установлена решетка. Отбросы с решетки удаляются вручную.

Из приемного резервуара сточные воды  насосом марки  СМ 100-65-200/4 производительностью 60 м3/час, напором 12,5 м с мощностью двигателя       17 кВт  перекачиваются по напорному трубопроводу Ø 150 мм объемом около 300 м3/сут. на  КОС городского поселения Тайцы. Напорный трубопровод находиться в аварийном состоянии. Включение и выключение насоса осуществляется от установленных в резервуаре поплавков, которые являются датчиками уровня сточных вод. Резервного насоса нет. Объем определяется по расчету, приборов учета нет. Дренажные воды из насосного отделения удаляются в приемный резервуар дренажным насосом.

Вентиляция здания КНС находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического оборудования.

Требуется полная реконструкция КНС ул. Юного Ленинца и реконструкция напорного коллектора с выводом на новые строящиеся КОС городского поселения Тайцы.

Сточные воды перекачиваются в приемную камеру КОС городского поселения Тайцы. Проектная производительность очистных сооружений    700 м3/сут., фактическая около 300 м3/сут. Объем определяется по расчету, приборов учета нет. В настоящее время КОС находятся в не рабочем состоянии. Сточные воды транзитом проходят первичный отстойник, односекционный аэротенк и встроенный вторичный отстойник. Аэрирование иловой смеси не производится, роторным воздуходувные агрегаты не работают.

Сброс условно очищенных сточных вод по выпуску Ø 300 мм сбрасываются в мелиоративную канаву, соединяющуюся через 1,8 км с р. Веревка на 9-м км от устья, левым притоком р. Ижора.

В настоящее время на территории КОС ведется строительство моноблочных очистных сооружений, на которых будут применены новейшие технологии по очистке сточных вод, обезвоживанию и утилизации осадка и обеззараживанию сточных вод.

Таблица 11 - Характеристика основных насосных станций

| Наименование оборудования и его месторасположение | Тип оборудования | Количество рабочих (резерв), шт. | Производи-тельность, м3/час | Напор, м | Мощность э/двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Тайцы, КНС ул.Пушкина | СМ 100-65-200 /4 | 1 | 63 | 12 | 5.5 |
|  | СД 16/25 | 1 | 16 | 25 | 4 |
| КНС ул.Санаторская | СМ 128-80-315/4 | 1 | 80 | 32 | 22 |

Общая протяженность самотечных канализационных сетей 8,8 км. Диаметр канализационных сетей 150-250 мм. Материал трубопроводов – чугун, сталь. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Таблица 12 – Техническая характеристика оборудования канализационных сетей

| Тип канализационной сети | Диаметр, мм | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Тайцы | 150-250 | 8,8 | н/д | 100 |

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в мелиоративную канаву, производится 1 раз в квартал в  лаборатории контроля качества воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» (п. Войсковицы). Выборочные данные по лабораторному контролю за  2011 г. представлены ниже.

| Загрязняющие ингредиенты | Эффективность работы КОС городского поселения Тайцы, % | Норматив ПДС, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  | 09.03.2011 г. | 15.06.2011 г. | 10.08.2011 г. | 05.10.2011 г. |  |
| Взвешенные вещества | 72,0 | 70,8 | 50,0 | 74,5 | 10,75 |
| БПК5 | 59,8 | 56,1 | 48,0 | 41,2 | 4,5 |
| ХПК | 37,6 | 50,0 | 37,0 | 24,5 | 30 |
| Фосфор общий | 10,9 | 15,7 | 41,2 | 13,4 | 1,5 |

Нормативы ПДС не достигаются по восьми ингредиентам: взвешенные вещества, БПК5, ХПК, азот аммонийный, азот нитритов, фосфаты (по Р), фосфор общий, железо общее.

Основные проблемы системы канализования:

- Сброс условно очищенных сточных вод в р. Веревка (не соблюдаются нормативы предельно допустимого сброса веществ в водный объект).

- Отсутствуют лимиты на образования отходов. Учет отходов не ведется.

- Не удовлетворительное состояние самотечной  сети

- Требуется реконструкция  двух КНС

- Отсутствие приборов учета количества стоков на КНС

Текущие значения по целевым индикаторам мониторинга реализации Программы приведены в разделе 4.3

### Направления решения проблем в системе

- Провести реконструкцию двух КНС, используя модульные КНС

- Произвести ревизию канализационных сетей, восстановить  схему сетей.

- Произвести реконструкцию канализационной сети

- При реконструкции КНС предусмотреть использование энергосберегающего оборудования,  установить приборы учета объемов стоков

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

# Краткая характеристика МО

### Территория

Таицкое городское поселение входит в состав Гатчинского муниципального района и включает в себя 12 деревень и поселок Тайцы. Поселение граничит с Веревским сельским поселением и Пудостьским сельским поселением. По территории поселения проходит автомобильная дорога  сообщением Красное село – Гатчина. Площадь земель Таицкого городского поселения составляет 4030 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения – 1622 га, земли населенных пунктов- 658 га, земли промышленности, связи, транспорта, радиовещания, энергетики, обороны и иного значения – 219 га, земли особо охраняемых территорий – 115 га, земли лесного фонда – 194 га, земли водного фонда -31га.

Численность постоянного населения поселения на 01.01.2012г. составила 6,3 тыс. человек,  в том числе сельского  - 3,0 тыс. чел.

Таблица 13 – Состав Таицкого городского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тайцы | Посёлок городского типа |
| 2 | Александровка | Деревня |
| 3 | Большая Ивановка | Деревня |
| 4 | Большие Тайцы | Деревня |
| 5 | Гяргино | Деревня |
| 6 | Истинка | Деревня |
| 7 | Малая Ивановка | Деревня |
| 8 | Малые Тайцы | Деревня |
| 9 | Нижняя | Деревня |
| 10 | Новая | Деревня |
| 11 | Санаторий имени Свердлова | Посёлок |
| 12 | Старицы | Деревня |
| 13 | Тихвинка | Деревня |

### Промышленность

На территории поселения по данным межрайонной инспекции ФНС Российской Федерации № 7 по Ленинградской области зарегистрировано 51 предприятие производственной направленности. Ведущими отраслями предприятий являются: мясоперерабатывающая,  строительная, деревообрабатывающая, пищевая промышленность.

Среди крупных производственных предприятий осуществляют деятельность: Таицкая промышленная  база ОАО «Ленгазспецстрой», ООО «Недра-Ремстрой», ООО «Гатчинский мясокомбинат», ООО «Сфера». Среднесписочная численность работников составляет: ОАО « Ленгазспецстрой» - 350 чел. ООО « Гатчинский мясокомбинат» - 25 чел. ООО « Сфера» - 53 чел. Среднемесячная  заработная плата за первый квартал 2012года по крупным и средним предприятиям поселения составила – 22155,3 рубля. По поступлению доходов в бюджет поселения следует отметить, что   ОАО « Ленгазспецстрой», которое перечисляло до 50% от всей суммы налога на доходы физических лиц,  значительно снизило свои перечисления по НДФЛ. Успешно наращивают темпы по производству новых видов продукции ООО « Гатчинский мясокомбинат» и ООО « Сфера» за счет реконструкции  и технического перевооружения производства.

### Сельское хозяйство

Сельскохозяйственную деятельность на территории Таицкого городского поселения осуществляет ОАО « АПО « Тайцы». Общая земельная площадь предприятия  составляет - 1622 га, из них: сельхозугодья – 1353 га; пашня- 896 га, многолетние насаждения – 36 га, сенокосы – 88 га, пастбища – 333 га.

С 01.01.2012 года поголовье крупного рогатого скота  хозяйства расформировано.  Продукция животноводства не производится. Хозяйство занимается заготовкой кормов для ОАО « Лесное» и предоставляет в аренду помещения и производственные мощности.

Часть производственных мощностей и земли ОАО «АПО « Тайцы» передало в аренду ИП Наделюеву А.Л. для организации производства посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур. В связи с переводом работников, занимающихся  вышеуказанным производством к ИП Наделюев А.Н. в ОАО « АПО « Тайцы» произошло сокращение численности работников.  Среднесписочная численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве в поселении за первый квартал 2012 года составила -127 человек. Среднемесячная заработная плата  за  этот же период – 28966 руб. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по организациям сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях на сумму 6473 тысячи рублей. Это около 35 % в общем объеме отгруженных товаров собственного производства.

Успешно осуществляет  деятельность фермерское хозяйство  « ТОММиК», занимающееся выращиванием поросят и реализацией  свинины.

# Перспективные показатели развития МО

### Социально-экономические показатели

Таблица 14 - Динамика численности и состава населения

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, в том числе по населенным пунктам: | чел | 6 145 | 6 300 | 6 455 | 7 540 | 9 090 |
| Тайцы | чел | 2 892 | 2 965 | 3 038 | 3 548 | 4 278 |
| Александровка | чел | 274 | 281 | 287 | 336 | 405 |
| Большая Ивановка | чел | 802 | 822 | 842 | 984 | 1 186 |
| Большие Тайцы | чел | 1 788 | 1 834 | 1 879 | 2 194 | 2 646 |
| Гяргино | чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Истинка | чел | 69 | 71 | 72 | 85 | 102 |
| Малая Ивановка | чел | 37 | 38 | 39 | 45 | 54 |
| Малые Тайцы | чел | 12 | 13 | 13 | 15 | 18 |
| Нижняя | чел | 70 | 72 | 74 | 86 | 104 |
| Новая | чел | 39 | 40 | 41 | 48 | 58 |
| Санаторий имени Свердлова | чел | 52 | 54 | 55 | 64 | 77 |
| Старицы |  | 49 | 50 | 51 | 60 | 72 |
| Тихвинка | чел | 60 | 62 | 63 | 74 | 89 |
| Возрастная структура населения: - население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | % | - | - | - | - | - |
| - население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 года) | % | - | - | - | - | - |
| - население старше трудоспособного возраста | % | - | - | - | - | - |

### Перспективы развития застройки

Общая площадь жилищного фонда в целом по Таицкому городскому поселению  на 01.01.2012г. составила  – 180,9 тыс. кв. метров. В том числе площадь частного жилищного фонда составила  – 137,1 тыс. кв. метров, ветхий фонд – 2,295 тыс. кв. метров, аварийный фонд – 0,936 тыс.кв. метра. Жилищный фонд в основном деревянный, не имеющий благоустройства или частично благоустроен. Из 78 домов полностью благоустроено только 13. На учете по улучшению жилищных условий состоит 81 семья. В коммунальных квартирах проживает 168 человек. В первом квартале 2012 года на территории образования  введено в действие индивидуальных жилых домов общей площадью 308,6 кв. метров. Дальнейшее  жилищное строительство в поселении будет производиться в соответствии с утвержденным  Генеральным планом поселения, определяющего зоны строительства. Ведется разработка правил землепользования и застройки.

Доля расходов бюджета на содержание жилищно-коммунального хозяйства составила за   1 квартал 2012 года составила – 37,8 %, против 44,6 % уровня прошлого года. Уровень собираемости  жилищно–коммунальных платежей от населения составил 98,2 %. Льготами по оплате жилищно–коммунальных услуг  в поселении пользуются 1142 человека.  Сумма начисленных льгот по оплате жилищно – коммунальных услуг за 1 квартал  2012 года составила – 1,8 млн. рублей.

Таблица 15 - Динамика роста площади жилой застройки в целом по МО

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд всего, в т.ч.: | тыс. м2 | н.д. | 180,9 | 185,4 | 216,5 | 261,0 |
| Муниципальный жилищный фонд всего,в т.ч. | тыс. м2 | 43,872 | 43,872 | 43,872 | 43,872 | 43,872 |
| Муниципальный жилищный фонд благоустроенный | тыс. м2 | 23,325 | 23,325 | 23,325 | 23,325 | 23,325 |
| Муниципальный жилищный фонд не благоустроенный или частично благоустроенный | тыс. м2 | 20,547 | 20,547 | 20,547 | 20,547 | 20,547 |
| Новое жилищное строительство всего, в т.ч.: | тыс. м2 | - | - | - | - | - |
| малоэтажная жилая застройка | тыс. м2 | - | - | - | - | - |
| индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 | - | - | - | - | - |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Таблица 16 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы теплоснабжения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таицкое поселение всего |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного ТС | м2 | 25 413,7 | 25 498,9 | 25 457,2 | 25 413,7 | 26 039,0 | 26 664,2 | 27 289,5 | 30 415,8 | 36 668,3 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги теплоснабжения | % |  | 108,8 | 101,0 | 99,7 | 96,5 | 97,5 | 98,0 | 99,8 | 99,8 |
|  | Вновь созданная генерирующая мощность | Гкал/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 (2017 г.) | 0,0 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | тыс.Гкал | 10,0 | 9,2 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,4 | 9,0 | 10,0 | 12,1 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 10,1 | 10,5 | 12,5 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 58,2 | 75,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности системы ресурсоснабжения | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 (2019 г.) | 0,0 |

# Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Таблица 17 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таицкое поселение всего |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | м2 | 37 034,0 | 40 001,9 | 34 617,0 | 36 145,0 | 37 034,3 | 37 923,6 | 38 812,8 | 43 259,3 | 52 152,1 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения | % | 0,0 | 103,7 | 96,0 | 90,2 | 96,5 | 97,5 | 98,0 | 99,8 | 99,8 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | тыс. куб. м. | 92,7 | 90,2 | 85,5 | 85,5 | 87,5 | 86,9 | 89,2 | 93,4 | 97,8 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 32,5 | 43,0 | 51,5 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | ГВС – 23,6 ХВС – 19,8 | ГВС – 23,6 ХВС – 19,8 | ГВС – 23,6 ХВС – 19,8 | ГВС – 61,1 ХВС – 51,6 | ГВС – 73,6 ХВС – 81 | ГВС –100 ХВС –100 | ГВС –100 ХВС –100 | ГВС –100 ХВС –100 | ГВС –100 ХВС –100 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 чел. | куб.м./чел. в год | 27,5 | 27,4 | 26,0 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 многоквартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | Удельно потребление воды (прием стоков) на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

# Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод

Таблица 18 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоотведения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таицкое поселение всего |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | м2 | 23 325,0 | 23 325,0 | 23 325,0 | 23 325,0 | 24 078,2 | 24 656,3 | 25 234,5 | 28 125,4 | 33 907,1 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения | % | 0,0 | 108,8 | 101,0 | 99,7 | 96,5 | 97,5 | 98,0 | 99,8 | 99,8 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | тыс. куб. м. | 92,4 | 88,6 | 82,2 | 82,2 | 84,0 | 93,4 | 95,6 | 106,5 | 128,4 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 41,7 | 44,1 | 47,2 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 чел. | куб.м./чел. в год | 57,8 | 53,7 | 49,1 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 многоквартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Удельно потребление воды (прием стоков) на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

# Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, млн.руб. | Единица измерения (Гкал/час, км) | Финансовые потребности, млн.руб.(без НДС) | Источники финансировани |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нач. | окон. |  |  | на весь период 2012-2030 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Котельная № 30, п. Тайцы Цель - Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
| 1,1 | Новое строительство БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование | 01.2015г. | 12.2015г. | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство | 01.2016г. | 12.2016г. | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование | 01.2015г. | 12.2015г. | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство | 01.2016г. | 12.2018г. | 35,0 |  | 35,0 |  |  |  |  | 15,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 2 | Котельная № 28, п. Тайцы Цель - Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
| 2,1 | Перевод на индивидуальное отопление жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование | 01.2013г. | 12.2013г. | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство | 01.2014г. | 12.2014г. | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |

# Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

| № п/п | Наименование объекта | ПИР/ СМР | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нач. | окон. |  | на весь период 2012-2030 гг. | по годам |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | пос. Тайцы |  |  |  | 49 292,0 | 45 012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 772,0 | 0,0 | 0,0 | 34 240,0 |
| 1.1 | Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения |  |  |  | 34 240,0 | 34 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 240,0 |
| 1.1.1 | Реконструкция водопроводной сети |  |  |  | 34 240,0 | 34 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 240,0 |
|  | Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | - | 2028 | 2 240,0 | 2 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 240,0 |
|  |  | СМР | 2028 | 2029 | 32 000,0 | 32 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 000,0 |
| 1.2 | Повышение энергетической эффективности и энергосбережение |  |  |  | 10 772,0 | 10 772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии |  |  |  | 4 280,0 | 4 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Диагностика водопроводных сетей | ПИР | - | 2017 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР | - | 2017 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Программа управления водопотреблением. |  |  |  | 6 492,0 | 6 492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР |  |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР |  |  | 392,0 | 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР |  |  | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Доступ к услуге водоснабжения |  |  |  | 4 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки |  |  |  | 4 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция водопроводной сети | ПИР |  | - | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция и строительство водопроводной сети | СМР |  | - | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по МО |  |  |  | 49 292,0 | 45 012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 772,0 | 0,0 | 0,0 | 34 240,0 |

# Программа инвестиционных проектов в водоотведении

| № п/п | Наименование объекта | ПИР/ СМР | Сроки реализации | Сети, км. | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нач. | окон. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | пос. Тайцы |  |  |  |  | 69 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 600,0 |
| 1.1 | Реконструкция (строительство) канализационной сети | ПИР | 2031 | 2031 | 8,79 | 3 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 168,0 |
|  |  | СМР | 2032 | 2032 |  | 49 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 632,0 |
| 1.2 | Реконструкция (строительство) КОС, КНС | ПИР | 2031 | 2031 | - | 1 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 008,0 |
|  |  | СМР | 2032 | 2032 |  | 15 792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 792,0 |
|  | ИТОГО по МО |  |  |  |  | 69 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 600,0 |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В связи со значительным объемом предусмотренных Программой инвестиций и необходимостью обеспечения доступности тарифов на коммунальные услуги для населения, в расчетах предусмотрено долевое финансирование: 50% - ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" и 50% - частные инвестиции либо бюджетное софинансирование.

Объемы инвестиций подлежат пересмотру в рамках периодических процедур мониторинга и корректировки Программы.

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении

Таблица 19 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в теплоснабжении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях и обслуживании кредитов | тыс.руб. | 177 230 | 0 | 0 | 6 506 | 69 879 | 22 957 | 25 164 | 8 692 | 8 193 | 7 693 | 7 194 | 6 695 | 6 196 | 5 401 | 1 780 | 879 | -0 | -0 | -0 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 99 848 | 0 | 0 | 5 915 | 63 016 | 14 944 | 15 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 49 924 | 0 | 0 | 2 957 | 31 508 | 7 472 | 7 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет собственных средств | тыс.руб. | 7 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1 237 | 2 115 | 2 115 | 2 115 |
| За счет бюджетных средств | тыс.руб. | 49 924 | 0 | 0 | 2 957 | 31 508 | 7 472 | 7 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 77 382 | 0 | 0 | 591 | 6 864 | 8 013 | 9 191 | 8 692 | 8 193 | 7 693 | 7 194 | 6 695 | 6 196 | 5 401 | 1 780 | 879 | -0 | -0 | -0 |
| Источники инвестиций и обслуживании кредитов | тыс.руб. | 130 711 | 0 | 0 | 6 040 | 64 476 | 16 721 | 18 088 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 |
| Собственные средства | тыс.руб. | 30 863 | 0 | 0 | 125 | 1 460 | 1 777 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 30 863 | 0 | 0 | 125 | 1 460 | 1 777 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 | 2 115 |
| Изменение оборотного капитала за счет НДС | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетное финансирование | тыс.руб. | 49 924 | 0 | 0 | 2 957 | 31 508 | 7 472 | 7 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 49 924 | 0 | 0 | 2 957 | 31 508 | 7 472 | 7 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 54 437 | 0 | 0 | 466 | 5 403 | 6 236 | 7 076 | 6 577 | 6 077 | 5 578 | 5 079 | 4 580 | 4 080 | 3 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 7 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1 237 | 2 115 | 2 115 | 2 115 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе | тыс.руб. | 54 437 | 0 | 0 | 466 | 5 403 | 6 236 | 7 076 | 6 577 | 6 077 | 5 578 | 5 079 | 4 580 | 4 080 | 3 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении

Таблица 20 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоснабжении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях и обслуживании кредитов | тыс.руб. | 28 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 707 | 1 529 | 1 449 | 1 368 | 1 288 | 1 207 | 1 127 | 1 046 | 966 | 885 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 16 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 8 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет собственных средств | тыс.руб. | 1 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| За счет бюджетных средств | тыс.руб. | 8 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 12 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 610 | 1 529 | 1 449 | 1 368 | 1 288 | 1 207 | 1 127 | 1 046 | 966 | 885 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Источники инвестиций и обслуживании кредитов | тыс.руб. | 20 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 439 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Собственные средства | тыс.руб. | 4 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 4 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Изменение оборотного капитала за счет НДС | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетное финансирование | тыс.руб. | 8 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 8 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 9 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 | 1 188 | 1 108 | 1 027 | 947 | 866 | 786 | 705 | 625 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 1 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе | тыс.руб. | 9 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 | 1 188 | 1 108 | 1 027 | 947 | 866 | 786 | 705 | 625 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении

Таблица 21 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоснабжении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях и обслуживании кредитов | тыс.руб. | 682 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 135 | 88 891 | 99 598 | 110 827 | 122 007 | 33 584 | 31 620 | 29 656 | 27 692 | 25 728 | 20 212 | 14 869 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 392 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 031 | 74 676 | 78 283 | 82 392 | 86 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 196 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 516 | 37 338 | 39 141 | 41 196 | 43 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет собственных средств | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет бюджетных средств | тыс.руб. | 196 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 516 | 37 338 | 39 141 | 41 196 | 43 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 289 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 103 | 14 216 | 21 315 | 28 435 | 35 549 | 33 584 | 31 620 | 29 656 | 27 692 | 25 728 | 20 212 | 14 869 |
| Источники инвестиций и обслуживании кредитов | тыс.руб. | 475 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 536 | 77 763 | 83 028 | 88 884 | 94 782 | 8 323 | 8 323 | 8 323 | 8 323 | 8 323 | 8 323 | 8 323 |
| Собственные средства | тыс.руб. | 82 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 505 | 3 087 | 4 746 | 6 491 | 8 323 | 8 323 | 8 323 | 8 323 | 8 323 | 8 323 | 8 323 | 8 323 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 82 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 505 | 3 087 | 4 746 | 6 491 | 8 323 | 8 323 | 8 323 | 8 323 | 8 323 | 8 323 | 8 323 | 8 323 |
| Изменение оборотного капитала за счет НДС | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетное финансирование | тыс.руб. | 196 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 516 | 37 338 | 39 141 | 41 196 | 43 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 196 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 516 | 37 338 | 39 141 | 41 196 | 43 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 207 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 598 | 11 129 | 16 570 | 21 943 | 27 226 | 25 261 | 23 297 | 21 333 | 19 369 | 17 405 | 11 889 | 6 546 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе | тыс.руб. | 207 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 598 | 11 129 | 16 570 | 21 943 | 27 226 | 25 261 | 23 297 | 21 333 | 19 369 | 17 405 | 11 889 | 6 546 |

# Величина тарифов и доступность программы для населения

Таблица 22 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ч 1)

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС) | руб./Гкал | 1 524,4 | 1 494,5 | 1 713,4 | 1 773,4 | 2 254,5 | 2 273,8 | 2 340,9 | 2 658,6 | 2 909,1 | 3 154,8 | 3 359,6 |
| Производственная программа | руб./Гкал | 1 524,4 | 1 494,5 | 1 629,2 | 1 689,3 | 2 170,4 | 2 189,6 | 2 223,9 | 2 386,1 | 2 550,5 | 2 724,5 | 2 887,7 |
| Инвестиционная программа | руб./Гкал | 0,0 | 0,0 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 117,0 | 272,5 | 358,6 | 430,3 | 472,0 |
| Тариф на услуги по горячему водоснабжению | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 112,0 | 124,3 | 138,0 | 152,5 | 168,1 | 184,9 | 201,5 |
| Производственная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) | руб./м3 | 12,6 | 13,6 | 15,4 | 16,1 | 18,9 | 31,2 | 35,7 | 40,3 | 43,7 | 47,6 | 58,4 |
| Производственная программа | руб./м3 | 12,6 | 13,6 | 15,4 | 16,1 | 18,6 | 21,5 | 22,8 | 24,2 | 25,4 | 26,7 | 27,8 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 9,7 | 12,9 | 16,1 | 18,3 | 20,8 | 30,6 |
| Тариф на услуги водоотведения (без НДС) | руб./м3 | 14,8 | 16,9 | 18,7 | 19,5 | 23,5 | 25,6 | 31,4 | 38,6 | 46,9 | 54,6 | 62,0 |
| Производственная программа | руб./м3 | 14,8 | 16,9 | 18,7 | 19,5 | 21,9 | 20,5 | 22,0 | 23,2 | 24,4 | 25,6 | 26,6 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 5,1 | 9,4 | 15,4 | 22,5 | 29,0 | 35,3 |
| Тариф на услуги по электроснабжению | руб/кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,2 |
| Производственная программа | руб/кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционная программа | руб/кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тариф на услуги по газоснабжению | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 |
| Производственная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС), в том числе: | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 331,9 | 5 184,3 | 5 662,1 | 6 152,9 | 6 938,1 | 7 650,1 | 8 376,7 | 9 138,3 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 894,8 | 2 408,8 | 2 429,4 | 2 501,1 | 2 840,5 | 3 108,2 | 3 370,7 | 3 589,5 |
| Горячее водоснабжение | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 093,2 | 1 226,6 | 1 361,6 | 1 511,3 | 1 670,0 | 1 840,8 | 2 025,1 | 2 206,9 |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,6 | 301,2 | 496,6 | 568,5 | 642,0 | 696,3 | 757,5 | 930,5 |
| Водоотведение | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,1 | 374,4 | 408,4 | 499,5 | 615,0 | 747,0 | 869,9 | 987,0 |
| Электроснабжение | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,6 | 693,8 | 777,0 | 874,2 | 962,5 | 1 039,6 | 1 124,8 | 1 185,7 |
| Газоснабжение | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,6 | 179,5 | 189,2 | 198,4 | 208,2 | 218,3 | 228,6 | 238,7 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 238,1 | 42 763,9 | 45 115,9 | 47 777,8 | 49 993,0 | 52 207,3 | 54 434,3 | 56 865,6 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,5% | 12,1% | 12,6% | 12,9% | 13,9% | 14,7% | 15,4% | 16,1% |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС) | руб./мес. | - | - | - | 4 123,8 | 4 276,4 | 4 511,6 | 4 777,8 | 4 999,3 | 5 220,7 | 5 443,4 | 5 686,6 |
| Доступность | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -4,8% | -17,5% | -20,3% | -22,3% | -27,9% | -31,8% | -35,0% | -37,8% |

Таблица 23 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ч 2)

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС) | руб./Гкал | 3 531,7 | 3 714,8 | 3 899,6 | 4 036,5 | 4 158,4 | 4 224,9 | 4 244,6 | 4 426,8 | 4 511,7 | 4 612,3 | 4 744,5 |
| Производственная программа | руб./Гкал | 3 051,0 | 3 233,7 | 3 418,7 | 3 588,3 | 3 752,4 | 3 902,3 | 4 044,5 | 4 190,9 | 4 340,9 | 4 489,9 | 4 643,1 |
| Инвестиционная программа | руб./Гкал | 480,8 | 481,1 | 480,9 | 448,2 | 406,0 | 322,6 | 200,1 | 235,9 | 170,8 | 122,4 | 101,4 |
| Тариф на услуги по горячему водоснабжению | руб./м3 | 218,7 | 236,6 | 254,8 | 271,3 | 287,3 | 302,2 | 316,5 | 331,3 | 346,4 | 361,5 | 377,1 |
| Производственная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) | руб./м3 | 64,7 | 67,8 | 69,4 | 69,1 | 62,7 | 59,2 | 55,2 | 51,9 | 48,3 | 40,9 | 38,7 |
| Производственная программа | руб./м3 | 28,8 | 30,0 | 31,2 | 32,3 | 33,4 | 34,4 | 35,2 | 36,1 | 37,0 | 37,8 | 38,7 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 35,9 | 37,8 | 38,2 | 36,7 | 29,3 | 24,8 | 20,0 | 15,8 | 11,4 | 3,1 | 0,0 |
| Тариф на услуги водоотведения (без НДС) | руб./м3 | 65,4 | 71,0 | 76,7 | 82,9 | 87,9 | 90,3 | 91,6 | 101,4 | 100,5 | 100,0 | 107,2 |
| Производственная программа | руб./м3 | 27,6 | 28,7 | 29,8 | 30,8 | 31,9 | 32,7 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 36,1 | 36,9 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 37,8 | 42,3 | 46,9 | 52,1 | 56,0 | 57,5 | 58,0 | 67,0 | 65,3 | 63,9 | 70,3 |
| Тариф на услуги по электроснабжению | руб/кВтч | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,5 |
| Производственная программа | руб/кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционная программа | руб/кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тариф на услуги по газоснабжению | руб./м3 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,6 | 8,9 |
| Производственная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС), в том числе: | руб./мес. | 9 734,0 | 10 338,5 | 10 928,9 | 11 419,4 | 11 772,9 | 12 042,9 | 12 219,4 | 12 722,6 | 12 950,5 | 13 137,0 | 13 567,7 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | 3 773,4 | 3 969,0 | 4 166,5 | 4 312,7 | 4 443,0 | 4 514,0 | 4 535,0 | 4 729,7 | 4 820,4 | 4 927,9 | 5 069,1 |
| Горячее водоснабжение | руб./мес. | 2 394,5 | 2 590,8 | 2 789,8 | 2 970,4 | 3 145,8 | 3 308,8 | 3 465,3 | 3 627,2 | 3 792,9 | 3 958,3 | 4 129,4 |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | 1 030,9 | 1 080,1 | 1 104,9 | 1 100,1 | 999,5 | 942,3 | 879,4 | 826,1 | 769,9 | 652,2 | 616,2 |
| Водоотведение | руб./мес. | 1 041,7 | 1 130,3 | 1 221,8 | 1 321,1 | 1 400,3 | 1 438,4 | 1 458,6 | 1 615,6 | 1 601,1 | 1 593,0 | 1 707,4 |
| Электроснабжение | руб./мес. | 1 244,7 | 1 309,4 | 1 376,7 | 1 436,0 | 1 496,2 | 1 542,6 | 1 575,0 | 1 608,1 | 1 640,3 | 1 669,6 | 1 699,4 |
| Газоснабжение | руб./мес. | 248,8 | 259,0 | 269,2 | 279,0 | 288,1 | 296,8 | 306,1 | 315,9 | 325,9 | 336,0 | 346,1 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 59 284,0 | 61 768,4 | 64 315,6 | 67 111,4 | 69 981,7 | 72 928,4 | 76 035,0 | 79 177,1 | 82 581,9 | 86 098,3 | 89 784,9 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 16,4% | 16,7% | 17,0% | 17,0% | 16,8% | 16,5% | 16,1% | 16,1% | 15,7% | 15,3% | 15,1% |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС) | руб./мес. | 5 928,4 | 6 176,8 | 6 431,6 | 6 711,1 | 6 998,2 | 7 292,8 | 7 603,5 | 7 917,7 | 8 258,2 | 8 609,8 | 8 978,5 |
| Доступность | % | -39,1% | -40,3% | -41,2% | -41,2% | -40,6% | -39,4% | -37,8% | -37,8% | -36,2% | -34,5% | -33,8% |

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Таицкого поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 18 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. верификация данных;

3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.